LFGL-100C

移动过滤设备

使

用

维

护

手

册

北京利飞尔特过滤技术有限公司

Beijing L-Filtration Technology CO.,LTD

目      录

一、 概述                       — — — — — — — — — 2

二、 一般注意事项              — — — — — — — — — 2

三、 设备型号说明               — — — — — — — — — 2

四、 装置各部名称及外形尺寸    — — — — — — — — — 2

五、 性能参数                  — — — — — — — — — 3

六、 运行前准备                — — — — — — — — — 3

七、 运行                      — — — — — — — — — 3

八、 运行结束                  — — — — — — — — — 3

九、 滤芯更换                  — — — — — — — — — 3

十、滤芯更换顺序               — — — — — — — — — 4

十一、维护保养                 — — — — — — — — — 4

十二、配套滤芯型号及数量       — — — — — — — — — 4

一、概述

感谢您选用LFGL型移动过滤设备！

于初次使用本装置之前，为充分发挥其应有的功能及作用，请您阅读一遍该说明书。

各行各业使用液压油、润滑油的场合非常普遍，但对油液的污染重视不够。为了提高我国油液的洁净度，我公司致力于开发与研制油液过滤及油液脱水设备。为了便于油桶的运输及方便地加油我公司开发出了LFGL-*-C型携油桶式高精密移动过滤设备，本移动过滤设备可对液压油、润滑油进行过滤、加油、换油、污油净化和外循环过滤等。还具有操作简单、移动灵活、基本免维护、一机多用的特点。

另外，该装置已有系列化产品供客户选用。

二、一般注意事项

1. 装置接地保护。

2. 确认电源开关处于“ OFF ”位置。

3. 电源总线安放妥当，不要靠近冷、热、乱、潮和易碰压的地方。

4. 装置固定，进出油管连接牢固，接口处无漏气、漏油现象。

5. 开车前必须打开进出口阀门。

6. 确认油泵转向。

三、设备型号说明

LFGL ——  100 ——   C

①          ②        ③

① LFGL：利飞尔特移动过滤设备

② 100：额定流量 100 l/min

③ C:   携油桶式

四、装置外形尺寸及各部名

1——电机　　　         2——齿轮泵　　　      3——电机开关

4——设备进口球阀       5——吸油过滤器　      6——油桶

7——提升总成　　       8——预过滤器

五、性能参数

额定流量        100 l/min

通    径        进油管DN25（1”），出油管DN25（1”）

外形尺寸        1260x800x1250 （长x宽x高）单位：mm

额定压力        1.0 MPa

电机功率        1.5 KW

电    源        380 VAC/50Hz/3相

过滤精度        3μm

温    度        0～80℃

滤芯更换压差    0.2 MPa

六、运行前准备

- 确认电机回转方向；

- 将进出口油管连接牢固，并将吸油过滤器连接好；

- 将装置推至油桶旁边至吊装嘴可咬住油桶边缘为止；

- 让吊装嘴咬住桶边缘，扭紧吊装装置油罐上的锁紧螺丝，前后推拉吊装杆将桶吊起；

- 将装置推至预加油设备旁边，将油桶放下，打开油桶盖，将吸油管及吸油过滤器一同插入油桶内，将出油管插入设备油箱，打开装置进出口阀门；

6. 将电机起动、停止2～3次检查配管处有无漏油、漏气现象。

七、运  行

起动电机，打开预、精过滤器顶部的放气螺塞，直至有油液溢出后拧紧放气螺塞,即可投入正常运行。

八、运行结束

运行结束之后，首先必须断开电源！之后请顺序关闭进出油口阀门、断开地线、清洁设备、缠好油管和电源线，将设备移至安全处。

九、滤芯更换

设备于运行中，要注意观察预、精过滤器压力表，当某一级过滤器压差达到0.2MPa时就应该更换其新的滤芯。

十、滤芯更换顺序：

1、停车并切断电源；

2、关闭各油口阀门；

3、打开预（或精）过滤器下部的排放口，旋松顶部的放气螺塞，将过滤器壳体内油液排放干净；

4、打开预（或精）过滤器上盖并取出旧滤芯；

5、清洗过滤器全部；

6、安装新滤芯，注意清洁；

7、安装过滤器上盖及排放口螺塞；

8、吸油过滤器进行清洗即可，如滤网破漏时需要更换。

至此，完成滤芯更换。接下来的程序完全按本说明书的《运行前准备》《运行》进行操作。

十一、维护保养

本设备基本上是属于免维护型的，只是有几点提醒操作人员。

1. 设备较长时间闲置时建议不将油液全部排空，以免管路锈蚀、滤芯干裂破损和油泵润滑部位无油。

2. 定期对压力表进行标定。

3. 定期检查电控开关、电缆线是否正常完好。

4. 此设备运行噪声非常之小，如果发现异常当立即停机查找原因。

十二、配套滤芯型号及数量

吸油过滤器：WU-40X120J               1支

预过滤器：  LF-160X600E15            1支

精过滤器：  LF-160X600E3            1支

联系方法：

北京利飞尔特过滤设备有限公司

地址：北京海淀区学院南路皂君庙14号鑫三元写字楼903室

邮编：100081

电话：010-62172379   62175447          传真：010-62177073

网址：www.L-filtration.com.cn

E-mail : filter@L-filtration.com

office@L-filtration.com